Produção das enzimas celulase, xilanase e endoglicanase por fermentação em estado sólido de bagaço de cana-de-açúcar

Carina Langaro (PIBIC/CNPq/Unioeste), Debora Guerino Boico, Paola Marchiori Munheiro, Mônica Lady Fiorese, Salah Din Mahmud Hasan (Orientador), e-mail: salahdmh@gmail.com

Universidade Estadual do Oeste do Paraná/Centro de Engenharias e Ciências Exatas/Toledo, PR

Grande área e área: Engenharias - Engenharia Química

Palavras-chave: Biotecnologia, aproveitamento de resíduos, enzimas

Resumo

O objetivo deste trabalho foi avaliar a capacidade de produção das enzimas celulase, xilanase e endoglucanase por fermentação em estado (FES) sólido de bagaço de cana-de-açúcar. Para incrementar a produção dessas enzimas foi utilizado também como meio nutriente suplementar o permeado de soro de queijo, o qual contem lactose em sua composição e que funciona como agente indutor de produção de celulases. Foram testados os seguintes meios: meio nutriente adaptado de Mandels e Weber; o mesmo meio contendo o permeado de soro de queijo (163 g.L-1) e o meio contendo apenas permeado. O bagaço de cana-de-açúcar foi pré-tratado e foram utilizados os fungos A. niger e Trichoderma na FES. Os resultados das fermentações em estado sólido do bagaço de cana-de-açúcar com ambos os fungos indicaram a possibilidade de uso do permeado de soro de queijo, como meio nutriente suplementar, na produção das enzimas alcançando-se níveis favoráveis de produção de celulase (FPase) (0,45 U.mL-1), endoglicanase (1,08 U.mL-1) e xilanase (2,38 U.mL-1), no tempo de 24 à 48h de fermentação.

Introdução

A conversão de materiais lignocelulósicos em biocombustíveis e outros produtos químicos de valor agregado pode ser obtida por meio de um sistema multienzimático atuando em sinergia. As celulases são a terceira maior enzima industrial em todo o mundo, em volume de dólares, mas, certamente, tornar-se-á o maior volume de enzima industrial a partir da sua utilização para a conversão de biomassa em biocombustíveis (Delabona et al., 2013). As xilanases são importantes enzimas que degradam o xilano, a hemicelulose mais abundante em algumas plantas. As endoglicanases agem aleatoriamente ao longo da cadeia da celulose clivando ligações internas da fibra celulósica e produzindo novos sítios de ataque para outras enzimas. O principal gargalo para uma aplicação mais ampla de enzimas no processo de conversão de biomassa é o seu elevado custo. A estratégia de sucesso para a produção de celulases pode ser conseguido através da seleção de micro-organismos e melhorando as condições do processo de fermentação. Isso inclui a triagem de micro-organismos para a obtenção de maiores atividades enzimáticas e o desenvolvimento de pré-tratamentos que alterem a estrutura da rede de celulose, aumentando a acessibilidade de enzima ao substrato (Saha & Ghosh, 2014). O crescimento de fungos filamentosos por fermentação em estado sólido (FES) é considerado vantajoso uma vez que o meio sólido simula seu habitat natural. A escolha de materiais lignocelulósicos como o bagaço de cana-de-açúcar deve ser com base na sua abundância, custo e suas características físicas e químicas. O objetivo deste trabalho foi avaliar a capacidade de produção das enzimas celulase, xilanase e endoglucanase por fermentação em estado sólido de bagaço de cana-de-açúcar.

Materiais e Métodos

- Micro-organismos: Utilizou-se neste trabalho uma cepa local do fungo Aspergillus niger e o fungo Trichoderma sp. cedido pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - INPA, sendo ambos reativados em meio (PDA). O preparo do inóculo foi realizado em frascos Erlenmeyer de 1000 mL onde se obteve a solução de esporos final, após incubação de 7 dias a 30ºC. 	A contagem dos esporos foi feita com câmara de Neubauer em microscópio óptico.

- Resíduo lignocelulósico: Foi usado como substrato na FES o bagaço de cana-de-açúcar que sofreu pré-tratamento alcalino oxidativo (Aguiar, 2010).

- Fermentações: As FES foram realizadas em frascos erlenmeyer de 250 mL em estufa bacteriológica à temperatura de 30°C. No substrato lignocelulósico pesado foi acrescentada a solução nutriente e autoclavado. Após, adicionou-se a solução de esporos completando-se o volume de líquido com solução nutriente ajustando a umidade. A composição da solução nutriente foi adaptada de Mandels & Weber (1969). As enzimas foram extraídas usando tampão citrato (pH 5,0, 50 mM) em condições adequadas de temperatura, agitação e tempo de extração. A recuperação das enzimas se deu mediante centrifugação e filtração à vácuo em membranas 47 mm (Scheufele, 2012)

- Métodos analíticos: As atividades enzimáticas foram avaliadas em triplicata, conforme método padrão recomendado pela Comissão IUPAC sobre Biotecnologia (Wood & Bhat, 1988). A atividade da celulase foi determinada usando como substrato papel de filtro (FPase) e os açúcares redutores liberados foram determinados conforme método de Miller (1959) mediante padrões de glicose. Para se determinar a atividade endoglicanase foi utilizado substrato carboximetilcelulose – CMC e para a atividade da xilanase foi usada a xilana como substrato. Uma unidade de atividade de FPase ou endoglucanase corresponde a 1 microlitro de glicose liberada por minuto. Uma unidade de atividade de xilanase corresponde a 1 microlitro de xilose liberada por minuto.

Resultados e Discussão

Foram realizadas fermentações em estado sólido com os fungos A. niger e Trichoderma sp utilizando o bagaço de cana-de-açúcar pré-tratado como substrato, e diferentes meios nutrientes como suplementação para o crescimento dos micro-organismos. Foi testado inicialmente o meio de solução nutriente adaptado de Mandels & Weber (1969), denominado M1. Após, testou-se o meio M2 que foi a mistura do meio nutriente M1 com 163 g.L-1 de permeado de soro de queijo, obtido de indústria de laticínio local. Esse permeado contem lactose e nutrientes diversos. Por último foi utilizado como meio M3 o permeado de soro de queijo diluído em água na concentração de 163 g.L-1..

A Figura 1(a) e (b) mostra os melhores resultados obtidos das atividades enzimáticas (AE) das três enzimas. O meio M1 apresentou níveis inferiores de produção para as três enzimas e não foi graficado. Observa-se que em todas as fermentações ocorreu um aumento de atividade enzimática das três enzimas em um período até 48h, indicando um período de crescimento do micro-organismo com produção da enzima. Após este tempo verificou-se queda na AE, indicando provável desestabilização do processo, uma vez que não houve controle do pH. Os melhores resultados de AE foram obtidos com o meio nutriente contendo permeado de soro de queijo (M2). A produção de complexos multienzimáticos que possam hidrolisar a celulose pode ser potencializada em processos fermentativos com fungos filamentosos que utilizam indutores, como é o caso da lactose presente no permeado de soro de queijo (Singhania et al., 2010). Mais testes devem ser realizados com o intuito de se determinar a concentração ótima de permeado que permita obter as maiores atividades para as três enzimas simultaneamente.

Figura 1 – Cinética de produção das enzimas endoglicanase e xilanase (a) e FPase (b) por FES com A. niger e Trichoderma sp., utilizando os meios M2 (meio nutriente com permeado) e M3 (permeado)

Conclusões

Os resultados das fermentações em estado sólido do bagaço de cana-de-açúcar com ambos os fungos indicaram a possibilidade de uso do permeado de soro de queijo, como meio nutriente suplementar, na produção das enzimas alcançando-se níveis favoráveis de produção de celulase (FPase) (0,45 U.mL-1), endoglicanase (1,08 U.mL-1) e xilanase (2,38 U.mL-1), no tempo de 24 à 48h de fermentação.

Agradecimentos

Ao CNPq pela concessão da bolsa PIBIC.

Referências

Aguiar, C.M. (2010). Hidrólise enzimática de resíduos lignocelulósicos utilizando celulases produzidas pelo fungo Aspergillus niger. Dissertação de Mestrado, Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química, Universidade Estadual do Oeste do Paraná.

Delabona, P.S., Pirota, R.D.P.B, Codima, C.A., Tremacoldi, C.R., Rodrigues, A. & Farinas, C.S. (2013). Effect of initial moisture content on two Amazon rainforest Aspergillus strains cultivated on agro-industrial residues: Biomass-degrading enzymes production and characterization. Industrial Crops and Products 42, 236– 242.

Mandels, M. & Weber, J. (1969). The production of cellulases. Advances in Chemistry Series, 95, 391-414.

Miller, G.L. (1959). Use of dinitrosalicylic acid reagent for determination of reducing sugars. Analytical Chemistry, 31, 426-428.

Saha, S.P. & Ghosh, S. (2014). Optimization of xylanase production by Penicillium citrinum xym2 and application in saccharification of agro-residues.  Biocatalysis and Agricultural Biotechnology. Article in press. 2014.

Scheufele, F.B. (2012). Bioconversão de resíduos agroindustriais por micro-organismos do bioma amazônico produtores de enzimas lignocelulolíticas. Dissertação de Mestrado, Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química, Universidade Estadual do Oeste do Paraná.