Avaliação transversal da faixa de distribuição de calcário em equipamentos a lanço com taxa variável

Diandra Ganascini (PIBIC/Unioeste/PRPPG), Carlos Alexandre Wunsch, Cristhian Suttor Bettio, Lucas Domingo Renostro, Flavio Gurgacz(Orientador), e-mail: flavio.gurgacz@unioeste.br.

Universidade Estadual do Oeste do Paraná/Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas/Cascavel, PR

Grande área e área: Ciências Agrárias - Engenharia Agrícola

Palavras-chave: Agricultura, Corretivo, Precisão.

Resumo

O erro de dose na aplicação de corretivos pode causar efeitos de excesso ou falta produto, prejudicando a produção das culturas ou contaminando o solo. Por isso esse trabalho teve o objetivo de avaliar a influência da taxa de aplicação sobre o perfil de distribuição transversal, na aplicação de calcário, realizada por um conjunto mecanizado composto por um trator e distribuidor centrífugo de aplicação à lanço. Os resultados mostram que o comportamento do coeficiente de variação da dose final, após a sobreposição, foi alterado na dose de 1000 kg ha-1. O distribuidor estudado não apresentou simetria do perfil, sendo que para o sistema alternado direito foi encontrado o menor valor de CV. Concluiu-se que variação da taxa de aplicação altera o perfil de distribuição e consequentemente a uniformidade da mesma.

# Introdução

# Para maximizar a produtividade faz-se necessário a utilização de corretivos e fertilizantes nas áreas de cultivo, para repor os nutrientes ou para corrigir o solo, esses insumos agrícolas devem seguir as prescrições técnicas. Porém, de nada adianta, a correta seleção de fertilizantes e estimativas precisas de dosagem se a operação de distribuição do produto não estiver com uma uniformidade dentro do aceitável (MOLIN & MAZZOTTI, 2000). As contaminações por excesso de fertilizante podem causar degradação química do solo, como resultado do acúmulo de elementos e/ou compostos tóxicos em níveis indesejáveis (RAMALHO et al., 2000).

As aplicações a taxas variáveis são práticas da agricultura de precisão a qual propõe que o tratamento localizado dos pontos do terreno pode maximizar o uso da terra e minimizar o uso de insumos agrícolas, aumentando a produtividade e diminuindo o gasto com insumos (ARAUJO et al., 2004).

O objetivo do trabalho foi avaliar a influência da taxa de aplicação sobre o perfil de distribuição transversal, na aplicação de calcário, realizada por um conjunto mecanizado composto por um trator e distribuidor centrífugo de aplicação à lanço.

# Materiais e Métodos

Foi utilizado um distribuidor de fertilizantes a lanço da marca Stara, Modelo Hercules 6.000 acionado por um trator da marca John Deere, modelo 7515. O distribuidor foi montado com dois discos horizontais equipados com 6 aletas de mesmo tamanho e na mesma posição em cada disco. A velocidade de deslocamento do conjunto foi mantida em 6km/h e a rotação de acionamento da TDP a 540 rpm, sendo estes ajustes mantidos durante todo o ensaio. Foram avaliados os perfis de distribuição transversal das faixas nas doses de 500, 1000, 1500 e 2000 Kg ha-1 de calcário.

As Normas ISO (1981) e ASAE (2006) que definem a uniformidade transversal de produtos e foram utilizadas como referência nos ensaios. Estas definem a utilização de CV (Coeficiente de Variação), em porcentagem, para determinação de largura efetiva de trabalho, como medida de prevenção para que não ocorram zonas desuniformes da dose aplicada, com a sobreposição de passadas, não estabelecendo um CV mínimo padrão (WERNER et al., 2007). Portanto para garantir uniformidade e maior rendimento operacional do distribuidor, concilia-se um CV que seja aceitável com a maior largura de trabalho da máquina (HACHUY, 2008), que nesse caso foi de 20%. Foram comparados os valores de CV entre as doses utilizadas, para uma mesma largura efetiva, estabelecendo como referência a dose de 1500 kg ha-1 e a largura efetiva da faixa de 7 metros, sendo esta a distância em que o CV ficou dentro do limite estabelecido.

Para determinação do perfil transversal, segundo MOLIN e MAZOTTI (2000) existem duas normas que padronizam os coletores para ensaios de distribuição transversal: ASAE S341.3 e ISO 5690/1-1982. Após a passagem do mesmo o material de cada coletor foi recolhido, identificado e acondicionados em sacos plásticos. O material coletado foi para laboratório para pesagem em balança com precisão de 0,0001 gramas. Para simulação das faixas de aplicação, determinação do CV, e da largura de trabalho foi utilizado o software ADULANÇO 3.1.

O delineamento experimental utilizado foi fatorial com dois fatores, sendo estes as doses (4) e métodos de percurso (3) com 5 repetições. Os dados foram submetidos a análise de variância e comparados pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade.

A granulometria do produto foi determinada conforme as normas ISO 5690/2 (1984) submetendo-se 3 amostras de 1000g de cada fertilizante a agitação durante 5 minutos em equipamento configurado com as peneiras de 4,0 mm, 2,8 mm, 2,0 mm, 1,0 mm, 0,71 mm, 0,5 mm, 0,25 mm, 0,125 mm e fundo. O ângulo de repouso do corretivo foi mensurado com auxílio de uma caixa em acrílico graduada, onde foi possível visualizar a altura e o largura do material depositado no fundo da mesma. Utilizando, portanto a tg = altura/largura e obtendo a arco tangente deste valor (altura/ largura) foi calculado o ângulo de repouso.

Para determinação da densidade do produto uma amostra foi colocada em uma proveta com 100 cm³ de volume e pesada em balança analítica de precisão com sensibilidade de 0,01g. Este processo foi realizado três vezes e a partir dos valores obtidos, calculada a relação entre massa e volume de cada amostra, obtendo-se a densidade do produto.

# Resultados e Discussão

Os resultados das análises físicas do produto serem para caracterização do mesmo e servem de base para comparação dos resultados obtidos com valores encontrados na literatura. A Tabela 1 apresenta os valores obtidos na análise granulométrica.

Tabela 1 – Porcentagem de produtos retidos em cada peneira utilizada.

| Peneiras (mm) | 4 | 2,8 | 2 | 1 | 0,71 | 0,5 | 0,25 | 0,125 | Fundo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| % Retida na peneira | 0,0 | 0,1 | 0,9 | 10,1 | 10,2 | 8,7 | 16,3 | 11,1 | 42,4 |

Além da granulometria foram determinados os parâmetros de umidade com 2,03%; densidade com 1,67 g cm-3 e ângulo de repouso com 30,6°.

Os resultados mostram que não houve interação entre os fatores e na Tabela 2, são apresentadas as comparações de médias entre os valores de CV obtidos para cada dose e sistema de percurso para a largura efetiva de trabalho de 7 metros.

Tabela 2 – Valores de coeficiente de variação (CV) em porcentagem para sistema de percurso e doses utilizadas, na largura efetiva de trabalho simulada de 7 metros.

| Dose (kg ha-1) | Sistema Percurso |
| --- | --- |
| 500 | 17,2 a | Direito | 16,8 a |
| 1.000 | 26,2 b | Continuo | 21,6 b |
| 1.500 | 18,1 a | Esquerdo | 23,8 b |
| 2.000 | 21,5 ab |  |  |
| DMS | 4,07 | CV (%) | 25,67 |

Os resultados mostram que o CV é modificado com a variação da dose e esse efeito não segue uma tendência linear, ou seja, o CV na menor dose aplicada estatisticamente é igual ao da maior dose. No entanto o maior valor de CV médio foi na dose de 1000 kg ha-1 e foi o único que apresentou um resultado diferente da dose de 500 e 1500 kg ha-1. Isso mostra que existe um valor de dose de produto crítica e quando está é atingida ocorre alteração no perfil de distribuição proporcionado pelos discos horizontais.

Outro efeito percebido é que entre os sistemas de percurso houve diferença significativa dos valores de CV mostrando que não ocorreu simetria do perfil avaliado. O menor valor para o lado direito evidencia que a máquina lançou mais produto para este lado, resultando em mais sobreposição das faixas o que reduz a variação da dose (CV).

# Conclusões

A variação da taxa de aplicação altera o perfil de distribuição transversal nas doses, produto e configuração do conjunto de máquinas estudado.

O distribuidor não apresentou simetria no perfil de distribuição dentro das doses estudadas.

# Agradecimentos

A UNIOESTE pela concessão da bolsa.

# Referências

ARAUJO, João C. de; MOLIN, José P.; VETTORAZZI, Carlos A.. Uso de fotografias aéreas coloridas 35 mm na avaliação de produtividade de grãos. Eng. Agríc.,  Jaboticabal ,  v. 24, n. 3, dez.  2004.

ASAE. AMERICAN SOCIETY OF AGRICULTURAL ENGINEERS. ASAE S341.3  Standard: procedure for measuring distribution uniformity and calibrating granular broadcast spreaders. St. Joseph, 215 p, 2006.

HACHUY, L.. Desempenho de uma distribuidora a lanço com dois tipos de produtos aplicados em diferentes posições de aletas nos discos. 2008. 60 f. Dissertação (Mestrado) -Universidade Estadual Paulista - Faculdade de Ciências Agronômicas, Botucatu, 2008.

ISO. INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. Equipment for distributing fertilizers: Test methods - Part 1: Full width fertilizer distributors. Géneve, 1985. 5 p. (ISO Standard 5690/1).

MOLIN, José P.; MAZZOTTI, Henrique C.. Influência da utilização e do tipo de amortecedores de ricochete em ensaios de aplicadores a lanço. Rev. bras. eng. agríc. ambient.,  Campina Grande ,  v. 4, n. 2,   2000.